## Slide 1: Datanettverk
TCP/IP. OSI

## Slide 2: 2 nettverk

## Slide 3
IP = Internet Protocol
TCP = Transport Control Protocol
UDP = User Datagram Protocol. Garanterer IKKE levering. Krever liten båndbredde/bruker mindre kapasitet enn TCP
Det er litt forskjellige utgaver av TCP/IP stacken ute og går. Her er det 5 lag. Noen viser 4 lag, der er de 2 nederste slått sammen

## Slide 5
Open System Interconnection. The OSI model is a reference model

## Slide 6
07.09.2016 20.43 – skjermutklipp
En sammenligning av OSI-modellen og TCP/IP-stacken, med tilhørende protokoller.
I TCP/IP stacken (som er den som brukes i praksis), er det øverste 3 lagene i OSI-modellen slått sammen, og de 2 nederste er slått sammen i den praktiske implementeringa.

## Slide 7
Video 7,6 min: HUB, Switch eller Router
How Packet Travels in Network 3D Animation. 13 minutter
https://www.youtube.com/watch?v=xIuBmOufbls
Selve animasjonen er fin. Den viser ikke sammenhenger så godt, men tar seeren igjennom mange av stegene til ei ip-pakke
Packets to frames: Routers, Switches, Packets and Frames
Ganske veldig detaljert forklaring på hvordan MAC og IP-adresser brukes av switch og router. Lite animasjon, men ei bra tegning

## Slide 8
IP protokollen og forskjellige adresser
How Packet Travels in Network ( 3D Animation) ) VIDEO. Selve animasjonen er fin. Viser ikke sammenhenger så godt, men tar seeren igjennom mange av stegene til ei ip-pakke
Video 9 min lag 1, 2 og 3: Packets to frames

## Slide 9
IPv4 Header
0 1 2 3
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
|Version| IHL |Type of Service| Total Length |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| Identification |Flags| Fragment Offset |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| Time to Live | Protocol | Header Checksum |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| Source Address |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| Destination Address |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+
| Options | Padding |
+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+-+

## Slide 11
IPv4 har 4 byte (=32 bit) adresse. Skrives som "dotted decimal notation"
, som 4 desimaltall med punktum mellom hvert tall. Eks. 192.168.2.92
1100 0000 1010 1000 0000 0010 0101 1100 Slik lagres det i datamaskina
192 . 168 . 2 . 92 Slik vises det vanligvis på PC-skjermen
IP-adressen er adressene til PCer og servere på internett

## Slide 12
Tallsystemer
Regneark som viser forskjellen mellom 2, 10 og 16 talls systemene
By Native Americans[edit]
The Yuki language in California and the Pamean languages[1] in Mexico have octal systems because the speakers count using the spaces between their fingers rather than the fingers themselves.[2]
Fra <https://en.wikipedia.org/wiki/Octal>
In fiction[edit]
In the 2009 film Avatar, the language of the extraterrestrial Na'vi race employs an octal numeral system, probably due to the fact that they have four fingers on each hand.[10]
Tallsystemer. 2 til 10, 2 til hex.
Bit = Binary digit
1 byte = 8 bit

## Slide 14
De 32 bitene i IPv4 kan deles i 2:
  En nettverksdel
  En host-del

## Slide 15
I en klasseoppdelt IPv4 adresse, kan vi se på de første biten i den første byten om det er et A, B eller C nettverk

## Slide 16
CIDR - Classless Interdomain Routing
I den klasseløse oppdelinga, kan dette skillet gå hvor som helst, midt i en byte.
Det angis med /nn etter ip-adressa, og nn angir hvor mange bit som tilhører nettverksdelen. Eks.
192.168.2.54 / 23
Av den 32 bit lange IPv4 adressa, så utgjør de 23 første bitene nettverksdelen. Da blir det igjen 32-23 = 9 bit til hostdelen.
Subnetmask er en annen måte å angi hvor mange bit som utgjør nettverksdelen av adressen.
Subnetmask 255.255.254.0 er det samme som /23
I de klasseoppdelte IPv4 adressene går alltid grensa mellom nettverksdelen av ip-adressa og hostdelen ved hele byte

## Slide 17
IPv4 vs IPv6 (5 kokte bort i kålen). IPv4 4 byte. 32 bit. Antall kombinasjoner = 232 = 4.294.967.296
Sett kalkulatoren i modus PROGRAMMERING. Tast inn hex 1 0000 0000. Det blir det samme desimale tallet. Tilfeldig? NEPPE.
2 mekansimer som for å bøte på at IPv4 har for få adresser
Classless Interdomain Routing - CIDR
Private IP-adresser med NATing. 10 min. VIDEO

## Slide 18
IPv6
128 bit = 16 byte
8 grupper a 4 hex-siffer
Unicast
Anycast
Multicast
A packet that is sent to a multicast address is delivered to all interfaces that have joined the corresponding multicast group

## Slide 19
OSI lag 4: TCP = Transmission Control Protocol
Oppretter en forbindelse
Feildeteksjon, spør om igjen dersom ei pakke blir borte eller det er feil på den

## Slide 20
Video på 6 min som forklarer TCP/IP bra. Litt animasjon, klar tale. Minus: Reklame for en vpn på slutten. https://www.youtube.com/watch?v=PpsEaqJV_A0
VIDEOER
Eli the computer guy: Har mange youtube videoer, mange temaer. Snakker tydelig, ofte 30 – 60 minutter. VIDEO
Eli the computer guy: VPN video

## Slide 21
19.12.2017 DAG 2
Link local IPv4: 169.....
Portnr ulik default angis med :portnr
For hver bit vi legger til dobler antall adresser seg (antall kombinasjoner)
Vis fram kalkulator i PROGRAMMERINGS modus
Repetere litt
Noen flere videoer: UDP vs TCP
Noen flere protokoll-headere?
Vise fram Cisco Packet-tracer
Vise fram Wireshark
Hva med oppgaver i disse? Tar for lang tid å bli kjent med disse programmene

## Slide 24: innføring av ipv6

## Slide 26: Antall teoretiske adresser

## Slide 32
20 til 60 byte lang

## Slide 33
40 byte lang header

## Slide 35
Extension Headers
● Hop-by-Hop Options: Information som må undersøkes av alle routere på
veien
● Routing: For Source Routing.
● Fragment: Pakker kan ikke lenger fragmeteres underveis.
● Destination Options: Informasjon som kun angår mottaker.
● Authentication: AH - IPSEC, se RFC 4302.
● Encapsulating Security Payload: ESP header - IPSEC, se RFC 4303.

## Slide 36
Nabo (neighbor)
– Neighbor Discovery (ND)
– Erstatter ARP
● ICMPv6 og multicast
● «neighbor solicitation» ➡ «neighbour advertise»
Windows
netsh interface ipv6 show neighbors

## Slide 37
Router Discovery (RD)
– ICMPv6 og multicast
– «router solicitation» ➡ «router advertise»
– Alle routere sender automatisk RA med jevne mellomrom
(typisk 3-10 minutter)
Windows
netsh int ipv6 show route
route print -6
36 Title

## Slide 38
BRANNMUR: For at PING skal virke må en tillate ICMP